## Slide 2: Fases del projecte
Connexions i | Programació | Connexió | Desenvolupament | Integració del | Presentació
Estructura | del Robot Mòbil | Bluetooth | de l'App | Sistema | del Projecte
G NotebookLM

## Slide 3: Alguns components
ESP32
Un microcontrolador potent amb Wi-Fi i Bluetooth integrats. És el centre de totes les operacions.
Driver L298N
El controlador que dóna la força elèctrica necessària als motors per moure's sinó podríem cremar la placa.
Final de Cursa
Un sensor mecànic que permet al robot 'sentir' quan ha arribat al límit inferior i s’atura el motor
G NotebookLM

## Slide 5: Preparem l'entorn: La configuració de Í'Arduino IDE.
Descarregar l'IDE. Afegir la Placa.
https://www.arduino.cc/en/software
ViMor wxninde Bus Afl‹litineal hr›arrI• mananw DIRI
hTlpa.y/raw.gi\hubuawcontent.com/espreaszfyarouinoeap32ygnpages/package.esq5z_inoex,\aon /&
Instal•lar l'ESP32.
Seleccionar Placa i Port.
Select Board
BOARDS
Instal·lar millor la versió 2.0.17 per connectar la ESP32
G
NotebookLM

## Slide 9: Dotant robot de "Tacte".
Fase 1: Muntatge de l'Estructura i el Circuit.
D5
Aquest sensor és clau. Permet al robot saber on és la seva posició "zero",
evitant sobreesforços i garantint precisió.

## Slide 10: Circuit complet.
Connexió dels motors:
Motor A (Esquerra): Connecta els dos cables als borns OUT1 i OUT2.
Motor B (Dreta): Connecta els dos cables als borns OUT3 i OUT4.
Alimentació Elèctrica
12V (o VCC): Aquí va el cable positiu (+) de la bateria externa
GND (Terra): Aquí va el cable negatiu (-) de la bateria.
⚠️ IMPORTANT (Massa comuna): Perquè la placa (Arduino/ESP32) i el L298N s'entenguin, han de compartir el GND. Per tant, al born GND del L298N hi han d'arribar dos cables: el negatiu de la bateria I UN CABLE que vingui del pin GND de la placa controladora.

## Slide 11
Fase 2: La Programació

## Slide 15: La conversa entre el mòbil i el robot.
B
ESP32
El Cervell
(d rebuda ==
motorEndavant();
L'app no envia ordres complexes, només caràcters.
G NotebookLM