- Objectius:

Determinar experimentalment, les components intrínseques de l’acceleració en un moviment parabòlic, mitjançant el traçat d’aquest amb una sèrie de fotogrames. Obtenir les equacions del moviment parabòlic mitjançat l’ajust de la corba de les gràfiques posició – temps (x-t) i alçada – temps (y-t). Obtenir l’equació de velocitat i l’acceleració per derivació successiva de les equacions x-t i y-t.

- Material:

Sèrie de fotogrames extrets d’una pel·lícula en que es veu un moviment parabòlic. Regle. Full de càlcul.

- Procediment:

  - Sobre una línea d’uns 10 m a 20 m de llarg disposeu cons a una distància d’1 m entre ells. El punt mitjà i els extrems els marcarem amb cons més grans que la resta.

  - Amb un mòbil, filmeu-vos realitzant diferents llançaments de pilota des dels extrems de la línea per sota i per sobre de 45º.

  - Amb el programari adient descomponeu tota la pel·lícula en fotogrames.

  - Compareu la distància que guarden els cons entre si a la realitat (1 m) i a la pantalla de l’ordinador, fixeu el factor d’escala.

  - Determineu el fotograma en que comença el llançament. Assigneu a aquest el valor inicial de temps.

  - Mitjançant el factor d’escala determineu la posició i l’alçada de la pilota.

  - Fixeu-vos en altre fotograma que la pilota s’hagi desplaçat una certa distància. Conteu el nombre de fotogrames que hi ha entre el fotograma inicial i aquest.

  - Determineu la freqüència de fotogrames de l’arxiu.

  - A partir de la freqüència de fotogrames assigneu el temps transcorregut entre tots dos.

  - Torneu a l’apartat d). Continueu prenent dades fins a aconseguir almenys 10 punts experimentals que cobreixin tot el moviment de la pilota.

- Qüestions:

  - Utilitzant un full de càlcul, col·loca les dades en una taula.

  - Mitjançant el mateix full de càlcul representa els gràfics de moviment en la direcció horitzontal i en la vertical de la taula.

  - Afegeix per a cada una d’aquestes gràfiques la corba d’aproximació per a cadascun dels gràfics.

  - A partir d’aquestes corbes d’aproximació determina per a un punt situat a les següents alçades: h/4, h/2, 3h/4 i h, fixeu-vos a la nota al peu, les components, el mòdul i l’angle que guarda la velocitat amb l’horitzontal.

  - Determina per a un punt situat a aquestes alçades les components intrínseques de l’acceleració at i an, a partir dels resultats de d) i del valor de la gravetat obtingut de les corbes d’aproximació.

  - Representa gràficament per a cada punt el resultat de l’apartat e).

  - Comenta perquè hi ha dues components de l’acceleració si habitualment representem l’acceleració amb una única component i coincident amb la direcció i sentit de g.

# Footnotes

Nombre pel que s’ha de multiplicar la distància que surt a la pantalla pel que surt a la realitat, que es característic de cada pantalla.

S’entén com a h l’alçada màxima del moviment.

# Text boxes

1.- DETERMINACIÓ DE LES COMPONENTS INTRÍNSEQUES DE L’ACCELERACIÓ – MOVIMENT PARABÒLIC.