8. L’AIGUA COM A FONT D’ENERGIA

27. A- FEM UN PROJECTE : realització d’un coet propulsat per aigua a pressió

OBJECTIUS

- Construir un objecte a partir d' un projecte.

- Comprendre el funcionament de principis físics com el d’acció i  reacció.

- Agafar consciència del reciclatge de les deixalles generades en la pràctica.

- Tenir un respecta cap a la feina dels altres companys.

- Tenir cura de les eines emprades.

MATERIAL I EINES

Una o dues ampolles de plàstic de 1.5 o 2 litres

Tap de suro

Aigua

Cartró

Pintura plàstica de diferents colors

Cola universal

PRINCIPI TEÒRIC

El científic Isaac Newton va dir que a cada acció li correspon una reacció igual i oposada.  El motor d' un coet es basa en això, el nostre també. Omplim una ampolla de plàstic amb 1/3 part d' aigua. Anem introduint aire gràcies a una manxa o a un compressor. L' aire interior es va comprimint. Arriba un moment que el tap de l'ampolla surt disparat expulsant l' aigua en forma de xorro cap avall i creant una reacció oposada elevant el coet cap a dalt.

Figura 11.- Fem un coet

PASSOS A SEGUIR

- Agafa un ampolla de plàstic i enganxa 3 alerons al seu voltant, et serviran per aguantar-la sobre el terra i per dirigir-lo. Pinta el coet al teu gust.

- Posa aigua 1/3 part del volum total. Si posem molta aigua pesarà massa, i si en posem poca no impulsarà el coet.

- Posa l' ampolla cap per avall i tapa l' entrada amb un tap de suro ( prèviament hem  fet un orifici central i longitudinal que travessa tot el tap de suro).

- Introdueix una agulla per inflar pilotes pel tap i comença a inflar.

- Quan la pressió interior és suficientment elevada, el coet surtirà disparat cap amunt.

NORMES DE SEGURETAT

- Aquesta pràctica ha de fer-se amb la tutela d' una persona adulta.

- No s' ha de fer a prop  de cables elèctrics ni d’objectes que s' interposin en el vol del coet.

- En el moment del llançament hem d' estar suficientment allunyats del coet.

- Ens hem d’assegurar que el coet és suficientment estable perquè no es pugui desviar amb un cop de vent o altre inclemència cap a un costat.

ACCESSORIS

Es pot dotar al coet amb uns cons en la part superior perquè sigui més aerodinàmic, així com d'un paracaigudes que quan comenci a baixar es desplegui i faci que el coet tingui un aterrament més "agradable".

DADES TÈCNIQUES

La velocitat del coet varia des de 72 km/h en el moment de la sortida  fins a 0 km/h quan  comença a baixar. (Penseu que per sortir de la terra hauria d' anar a 40.000 km/h)

L' altura que pot arribar varia de 20 a 100 metres. (Depenen de la pressió a la que estigui  l' aire interior, així com de la quantitat d' aigua i de l' aerodinàmica del coet).

DIBUIX TÈCNIC

27.B - Un cop construït el coet has de dibuixar les vistes i la perspectiva isomètrica d’aquest.